## Slide 1: Атака «ручкой» или как KNOB-атака способна взломать Bluetooth и украсть ваши данные.
Соболев Иван
P33312

## Slide 2: Об атаке
KNOB attack (key negotiation of Bluetooth attack) – атака на процесс согласования длины ключа при установке соединения между Bluetooth устройствами.

## Slide 3: Брутфорс

## Slide 4: Bluetooth
Bluetooth – это современная технология беспроводной передачи данных, позволяющая соединять друг с другом практически любые устройства. Соединить можно все, что соединяется, то есть имеет встроенный микрочип Bluetooth.

## Slide 5: Процесс соединения Bluetooth
Этапы установки безопасного соединения:
Генерация ключа безопасности
Аутентификация
Безопасный обмен данными

## Slide 6: Генерация ключа безопасности
Связь нескольких устройств начинается с генерации секретного ключа, который включает: 48-битный MAC-адрес, PIN-код и случайную величину. Устройства обмениваются сгенерированными значениями и вычисляют link key(ключ безопасности). Эту процедуру сопряжения называют парингом.

## Slide 7: Алгоритм Диффи-Хеллмана

## Slide 8: Пример работы алгоритма
1. Алиса и Боб выбирают общие параметры: основание g (допустим, 5) и большое простое число p (допустим, 23).
2. Алиса генерирует свой секретный ключ a (допустим, 6) и вычисляет свой публичный ключ A:
A = g^a mod p = 5^6 mod 23 = 15625 mod 23 = 8.
3. Боб генерирует свой секретный ключ b (допустим, 9) и вычисляет свой публичный ключ B:
B = g^b mod p = 5^9 mod 23 = 1953125 mod 23 = 11.
4. Алиса и Боб обмениваются публичными ключами: Алиса отправляет свой ключ A (8) Бобу, а Боб отправляет свой ключ B (11) Алисе.
5. Алиса вычисляет общий секретный ключ s:
K = B^a mod p = 11^6 mod 23 = 1771561 mod 23 = 9.
6. Боб вычисляет общий секретный ключ s:
K = A^b mod p = 8^9 mod 23 = 134217728 mod 23 = 9.

## Slide 9: Что такое энтропия?
Информационная энтропия – это мера неопределённости или непредсказуемости информации, неопределённость появления какого- либо символа алфавита.
Иными словами, сколько вариаций ключа может быть. Чем больше бит ключ занимает, тем больше его вариаций может быть -> тем больше энтропия ключа.
В нашем случае энтропия – количество байт в ключе.

## Slide 10: Этап аутентификации
В Bluetooth шифрование устроено так, что первое устройство передаёт второму свой адрес (BD_ADDR), а второе передает первому случайно сгенерированное число. Используя сгенерированный ранее link key, происходит проверка.

## Slide 11
Создание ключа шифрования

## Slide 12: Уязвимость CVE-2019-9506

## Slide 13: Как происходит атака

## Slide 15: Причины
Ошибки спецификации:
Возможность задать энтропию в 1 байт.
Отсутствие защиты в момент согласования параметров соединения.
Непрозрачность процесса соединения для пользователя.

## Slide 16: Как исправить?
Установить 16 байт энтропии в прошивке Bluetooth.
При соединении проверять N в хосте.
Шифроваться с помощью KL.

## Slide 17: Мораль и выводы
Составление продуманных спецификаций и стандартов.
Безопасность должна быть приоритетом: Уязвимости, даже на первый взгляд незначительные, могут стать серьезным источником угрозы.
Ограничение длины ключа: Необходимо ввести ограничение на длину ключа энтропии, чтобы устранить возможность брутфорса.
Обучение и осведомленность: Инженеры и пользователи должны быть осведомлены о существующих угрозах и правильных методах защиты, чтобы соблюдать лучшие практики безопасности.
Прозрачность процесса соединения: Можно уведомлять пользователя о размере энтропии и рисках.